## Slide 1
안녕하세요, 한국에이티아이 박경원 선임님. 위키옵틱스 남은혁 책임입니다.
개발된 농도측정모듈의 대한 양산 단가 관련해서 재료비 상승 요인 및 수량 별 공급가 정리하여 송부합니다.
우선 저희가 올 1월경에 예상 단가로 제안한 내역은 아래와 같습니다.
당시 Flow cell unit의 공급가는 모듈 본체와 별도로 책정되었는데 이번에 합친 금액으로 정리하였습니다.
개발 과정에서 알파, 베터 버전을 거치고 현 시점에서 양산 공급가를 재 정리하여 아래와 같이 산정하였습니다.
기존의 제안된 예상 단가와의 차이점에 대해 설명 드리자면,
1. 기존 설계 안 대비 변경된 광학 부품의 적용 : 기존 초안의 경우 PDR receiver lens를 적용하지 않았으며, 개발 과정에서 PDR/PDM 신호간의
동일 경향성 확보를 위하여 PD receiver lens를 비구면 렌즈로 통합하였습니다. IR LED의 경우에는 출사광의 성능을 위해 LED 앞단에 비구면 렌즈가 추가 되었습니다.
2. 광학 레이아웃 변경 : Ratio 안정화를 위한 PDR/PDM의 동일한 신호 경향성을 확보하고자 광학 레이아웃이 변경되었으며 A/V용 laser module이 추가되었습니다.
이에 따라 추가 광 경로를 위한 mirror mount unit이 배치되었으며, 이를 통해 광부품 및 기타 기구 항목에 대한 재료비가 증가되었습니다.
3. 기존 설계 안 대비 기구 가공품의 증가 : 초기 양산 단가 제안 시 설계 안 대비 현재 베타 버전의 기구 구성품 항목이 대략 10개 항목 정도 늘어 났습니다.
이는, 제품의 방열 특성 강화 및 module화 설계(제품의 조립 및 수리 용이성 적용)에 따른 것으로 크게 광학 레이아웃의 변경에 영향을 받았습니다.
재 산정 단가내역에는 국내 생산을 기준으로 기구 가공비 및 기성품의 수량 별 감가가 적용되어 있습니다.
지난 번에 말씀 드린 바와 같이, 추가적인 재료비 절감 방법에 대해서는 서로 협의가 필요한 부분이 있을 수 있습니다.