## Slide 1
conductivity knick proto type 보드 제작
Knick Proto type 보드 설계 내용
1) Cross board, Relay board, MCU board 통합 (one board)
2) Knick 보드 사이즈와 동일한 규격 (135mm  112mm, 6EA)
3) Dual Knick 4-20mA sensor conductivity & temp 입력 대응
- 16bit 4 channel ADC
4) 단 전원 (+5V, +3.3V) 전원
5) Rs-485 1ea, rs-232 2ea (machine interface, debugging)
6) HMI interface (UART, power)
7) j-tag, reset
8) EEPROM, SD memory
9) 8port GPIO (외부 alarm, warning)
10) 4-20mA 출력 (전도도, 온도)
- 4 channel DAC (external 4 channel : 기본 동작, internal 4 channel : 예비용)
11) Rear side 외부 interface module 배치
- terminal block 14 wire (3.5mm pitch) 3ea
- D-sub 9pin 1ea