## Slide 1
Power
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | 24V | RED | Power Inlet | 5557-02R | - | 22
2 | GND | BLK | Power Inlet | 5557-02R | - | 22
24V
GND
5557-02R
Power Inlet (DC 24V)
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 

## Slide 2
Power
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | 24V | RED | SMH250-02 | SMH250-02 | - | 22
2 | GND | BLK | SMH250-02 | SMH250-02 | - | 22
24V
GND
SMH250-02
SMH250-02
1
2
24V
GND
1
2
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 

## Slide 3
RS232 x 3ea (Debug, PLC, APMi200)
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | TX | RED | D-Sub 9p Female | D-Sub 9p Male | - | 22
2 | RX | BLUE | D-Sub 9p Female | D-Sub 9p Male | - | 22
3 | GND | BLK | D-Sub 9p Female | D-Sub 9p Male | - | 22
D-Sub
TX
RX
GND
Female 9PIN
5
2
3
Male 9PIN
5
2
3
D-Sub
D-Sub
TX
RX
GND
Female 9PIN
5
2
3
Male 9PIN
5
2
3
D-Sub
D-Sub
TX
RX
GND
Female 9PIN
5
2
3
Male 9PIN
5
2
3
D-Sub
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 

## Slide 4
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | TX | RED | D-Sub 9p Female | D-Sub 9p Male | - | 22
2 | RX | BLUE | D-Sub 9p Female | D-Sub 9p Male | - | 22
3 | GND | BLK | D-Sub 9p Female | D-Sub 9p Male | - | 22
5264-03A
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
TX
RX
GND
3
1
2
PC
5264-03A
TX
RX
GND
3
1
2
5264-03A
TX
RX
GND
3
1
2
5264-03A
TX
RX
GND
3
1
2
5264-03A
TX
RX
GND
3
1
2
5264-03A
TX
RX
GND
3
1
2
RS232 x 3ea (Debug, PLC, APMi200)
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 

## Slide 5
RS232 (PC)
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | TX | RED | D-Sub 9p Female | 5264-03A | - | 22
2 | RX | BLUE | D-Sub 9p Female | 5264-03A | - | 22
3 | GND | BLK | D-Sub 9p Female | 5264-03A | - | 22
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
D-Sub
TX
RX
GND
Female 9PIN
5
2
3
5264-03A
3
1
2
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 

## Slide 6
Analog I/O
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | A1 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
2 | A2 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
3 | A3 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
4 | A4 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
Male 9PIN
1
D-Sub
D-Sub
Female 9PIN
2
3
4
Analog out 1
5
4
3
2
Analog out 2
Analog out 3
Analog out 4
Analog in 1
Analog in 2
Analog in 3
Analog in 4
1
2
3
4
1
2
3
4
Male? : Female?
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
Circular 9p
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 

## Slide 7
Analog I/O
5264-08A
Analog out 1
Analog out 2
Analog out 3
Analog out 4
Analog in 1
Analog in 2
Analog in 3
Analog in 4
1
3
5
7
2
4
6
8
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | A1 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
2 | A2 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
3 | A3 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
4 | A4 | BLUE | Circualr 9p | D-Sub 9p | - | 22
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
5264-08A
5264-08A
5264-08A
1
3
5
7
2,4,6,8 : GND
1,3,5,7 : GND
2
4
6
8
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 

## Slide 8
Digital Input x 2ea
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | D in 1 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
2 | D in 2 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
3 | D in 3 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
4 | D in 4 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
5 | D in 5 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
6 | D in 6 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
7 | D in 7 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
8 | D in 8 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 
D-Sub
Female 25PIN
1
2
3
4
Digital in 1
Digital in 2
Digital in 3
Digital in 4
1
2
3
4
Male? : Female?
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
Circular 16p
5
6
7
8
Digital in 5
Digital in 6
Digital in 7
Digital in 8
5
6
7
8
14~21 : GND

## Slide 9
Digital Output x 2ea
품 목 | 케이블 | 프로젝트 | 
품 명 |  |  | 
규 격 |  | 설계자 | 조락현
일 자 | 2022.04.06 |  | 
D-Sub
Male 25PIN
13
12
11
10
Digital out 1
Digital out 2
Digital out 3
Digital out 4
1
2
3
4
Male? : Female?
Sigma-4000
Main board
Sigma-4000
I/O Board
APMi-200
24V
PC
Circular 16p
9
8
7
6
Digital out 5
Digital out 6
Digital out 7
Digital out 8
5
6
7
8
14~21 : GND
No. | 신호명 | 선 색 | 시작 | 종료 | 길이(mm) | AWG
1 | D out 1 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
2 | D out 2 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
3 | D out 3 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
4 | D out 4 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
5 | D out 5 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
6 | D out 6 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
7 | D out 7 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22
8 | D out 8 | BLUE | Circualr 16p | D-Sub 25p | - | 22